## Slide 1: GPU Render Pipepline
GPU渲染管线入门
李凌云

## Slide 2: GPU简介
GPU全称是Graphics Processing Unit，图形处理器，GPU是专门为处理图形任务而产生的芯片。
图形渲染（光线追踪）
深度学习

## Slide 3: GPU与CPU的架构差异
CPU大部分面积为控制器和寄存器
GPU拥有更多的ALU（Arithmetic Logic Unit，逻辑运算单元）用于数据处理
CPU执行计算任务时，一个时刻只处理一个数据，不存在真正意义上的并行，而GPU具有多个处理器核，在一个时刻可以并行处理多个数据。

## Slide 5: PC端的GPU
GPU（显卡）独立存在
使用IMR架构
性能指标：流处理器数量、核心频率、显存位宽、显存频率、显存带宽、显存容量
eg:显存带宽=显存频率X显存位宽/8/1000 (GB/s)

## Slide 6: 移动端的GPU架构
cpu和gpu共用一块 Soc芯片
cpu和gpu共用一块物理内存，分为主内存和显存，理论上cpu和gpu各自分管一块内存区域
GPU使用TBR和TBDR架构

## Slide 7: IMR与TBR/TBDR
IMR（Immediate Mode Rendering），pc端通常使用这种方式，就如字面意思一样——提交的每个渲染要求都会立即开始，这是一种简单而又粗暴的思路，优点缺点都非常明显，如果不用为性能担忧，这种方式会很省事，但是IMR的渲染实行的是无差别对待，那些遮蔽处理的部分依然会被渲染处理器，这也导致无意义的读写操作更多，浪费了大量性能和带宽。
TBR（Tile Based Rendering），安卓端，它将需要渲染的画面分成一个个的区块（tile），每个区块的坐标通过中间缓冲器以列表形式保存在系统内存中。这种渲染方式的好处就是相对IMR减少了不必要的渲染任务，缺点就是遮蔽碎片依然会少量存在，而且需要中间缓冲器，但是可以减少带宽开销，减少读写显存操作，提升性能，减少功耗。
TBDR（Tile Based Deferred Rendering），iOS端使用的就是PowerVR的GPU TBDR架构，它是在TBR的基础上再做了一次Deferred，增加了HSR & Depth Test的环节，最终可以做到零Overdraw，极大提高性能。
总结：TBR/TBDR牺牲了执行效率换了降低带宽，解决带宽功耗；而PC 上IMR 并没有做TBR/TBDR这样处理是为了执行效率高。

## Slide 8: IMR与TBR/TBDR

## Slide 9: Unity3D 引擎的GPU图形API
Windows使用Direct3D11
iOS使用Metal (Shared模式可以实现与cpu共享内存)
Android使用OpenGL ES2.0、OpenGL ES3.0 以及vulkan(可以实现与cpu共享内存)

## Slide 10: iOS Metal System Memory
Private模式
Shared模式

## Slide 11: OpenGL ES 2.0图形管线

## Slide 13: Geometry Shader

## Slide 14: Unity 3D引擎中的渲染流程

## Slide 15: 渲染流程解析
Vertex 顶点函数
Fragment 片元(像素)函数
Cull
  Cull Front
  Cull Back(default)
  Cull Off
  Zwrite On Off(开启深度写入)
Depth Test(深度测试)
Stencil Test(模板测试)
Alpha Test(透明度测试)
Blending(混合，仅适用透明渲染)

## Slide 16: Shader Language
HLSL( High Level Shader Language ，微软DirectX)
GLSL(OpenGL着色语言，OpenGL)
Cg(C for Graphics，NVIDIA )

## Slide 17: Surface Shaders与VF Shader
VF Shader(Vertex与Fragment)
Surface Shaders内置光照函数
Surface Shaders最终也会通过HLSLcc编译成GLSL(OpenGL ES)、Metal Shader Language(iOS Metal)和HLSL(DirectX)

## Slide 18: 期待一下
1.渲染流程中CPU端做了哪些事情？
2.VS和FS可以做哪些事情？
3.渲染流程中哪些环节是比较消耗的，可以做哪些优化？

## Slide 19: 谢谢观赏