## Slide 1: GPU Render Pipepline
GPU渲染管线入门
李凌云

## Slide 2: GPU简介
GPU全称是Graphics Processing Unit，图形处理器，GPU是专门为处理图形任务而产生的芯片。
图形渲染（光线追踪）
深度学习

## Slide 3: GPU与CPU的架构差异
CPU大部分面积为控制器和寄存器
GPU拥有更多的ALU（Arithmetic Logic Unit，逻辑运算单元）用于数据处理
CPU执行计算任务时，一个时刻只处理一个数据，不存在真正意义上的并行，而GPU具有多个处理器核，在一个时刻可以并行处理多个数据。

## Slide 5: 移动端的gpu架构
cpu和gpu共用一块 Soc芯片
cpu和gpu共用一块物理内存，分为主内存和显存，理论上cpu和gpu各自分管一块内存区域
GPU使用TBR和TBDR架构

## Slide 6: IMR与TBR/TBDR

## Slide 7: Unity 引擎移动端GPU的图形API
iOS使用Metal (Shared模式可以实现与cpu共享内存)
Android使用OpenGL ES2.0、OpenGL ES3.0 以及vulkan(可以实现与cpu共享内存)

## Slide 8: iOS Metal System Memory
Private模式
Shared模式

## Slide 9: OpenGL ES 2.0图形管线

## Slide 11: Geometry Shader

## Slide 12: Unity 3D引擎中的渲染流程

## Slide 13: 渲染流程解析
Vertex 顶点函数
Fragment 片元(像素)函数
Cull
  Cull Front
  Cull Back(default)
  Cull Off
  Zwrite On Off(开启深度写入)
Depth Test(深度测试)
Stencil Test(模板测试)
Alpha Test(透明度测试)
Blending(混合，仅适用透明渲染)

## Slide 14: Shader Language
HLSL( High Level Shader Language ，微软DirectX)
GLSL(OpenGL着色语言，OpenGL)
Cg(C for Graphics，NVIDIA )

## Slide 15: Surface Shaders与VF Shader
VF Shader(Vertex与Fragment)
Surface Shaders内置光照函数
Surface Shaders最终也会通过HLSLcc编译成GLSL(OpenGL ES)、Metal Shader Language(iOS Metal)和HLSL(DirectX)